Наименование и адрес заказчика:

МУП ЖКХ «Дмитрова Гора» МО «Дмитровогорское сельское поселение»

(ИНН 6911015757, ОГРН 1026901730701)

Тверская обл., Конаковский район, с. Дмитрова Гора,

ул. Центральная, д.3а

адрес электронной почты: admgora@mail.ru)

тел.\факс 8(48242) 69-1-30,

Руководитель – Гендриков Н.Ф.

Примечание: по каждому лоту на проведение ремонтных работ сведения о Техническом надзоре приведены справочно.

Лот 1.1. «Ремонт межпанельных швов» с. Дмитрова Гора, ул.Новая д.3-а.

Начальная цена: Строительные работы – 342098,99          руб.

Технический надзор за ходом строительных работ

(ТН) – 7481,01 руб.

### Дефектная ведомость

### на ремонт межпанельных швов, с. Дмитрова Гора,  Конаковского района, Тверской области

### дома № 3-а по ул. Новая.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных панелей с применением канатного метода утверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | м | 942 |
| 2 | Восстановление солнцезащиты полимерцементным составом | м | 942 |
| 3 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | кг | 399,17 |
| 4 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,007 |

Лот 2.1. «Капитальный ремонт мягкой кровли» с. Дмитрова Гора, ул. Ударная, д. 20.

Начальная цена: Строительные работы –  488841,04руб.

Технический надзор за ходом строительных работ

(ТН) – 10689,96  руб.

### Дефектная ведомость

### На капитальный ремонт мягкой кровли с. Дмитрова Гора,

### Конаковского района, Тверской области

### дома № 20 по ул. Ударная.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 533,5 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2 | м2 | 1 |
| 3 | Огрунтовка основания из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2 | 1 |
| 4 | Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя. | м2 | 533,5 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой 600 мм без фартуков. | м2 | 50,4 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (600мм) | м2 | 150,7 |

Лот № ТН  (технический надзор за проведением капремонта на многоквартирных домах в с. Дмитрова Гора, Конаковского района Тверской области)  - 18170,97  рублей

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт межпанельных швов (с. Дмитрова Гора, Конаковский р-н, ул. Новая д. 3-а) | руб | 7481,01 |
| 2.1. | Капитальный ремонт мягкой кровли (с. Дмитрова Гора, Конаковский р-н, ул. Ударная д. 20) | руб | 10689,96 |
|  | ИТОГО | руб. | 18170,97 |